## Slide 1: модуль Multi-function Shield для Arduino основы схемотехники программируемых устройств
Устройство. Возможности. Светодиодные индикаторы. Регистры. Программирование.

## Slide 2: модуль Multi-function Shield
Модуль состоит из следующих частей:
4 светодиода: D10, D11, D12, D13;
3 тактовые кнопки: A1, A2, A3;
Потенциометр (10 кОм): A0;
4-разрядный 7-семисегментный LED индикатор на 2-х сдвиговых регистрах 74HC595: Latch 4, Clock 7, Data 8;
Звуковой излучатель (Зуммер): D3;
Разъем для подключения инфракрасного датчика: D2;
Разъем для подключения аналогово LM35 или цифрового DS18B20 датчиков температуры (Джампер J1 подключает или отключает резистор 10 кОм для правильной работы этих датчиков): A4;
Разъем APC220 для подключения модулей (Bluetooth, голосового модуля и др.): GND, +5v, D0, D1 (rx/tx);
Свободные пины (с ШИМ (pwm)), например для сервоприводов: D5, D6, D9, A5.
Найдем их на плате!

## Slide 3: Схема устройства.
Пора учиться читать схемы!!!

## Slide 4: Работа со светодиодными индикаторами.
4-х разрядный семисегментный индикатор
Сдвиговые регистры 74HC595
Что тут происходит????

## Slide 5: Не пугаемся, а разбираемся. Семисегментный индикатор.
Все просто – это устройство вывода информации, состоящее из 7-ми элементов, а конкретнее – светодиодов.
Бывают с общим катодом и общим анодом.
Бывают как с точкой так и без нее.
Бывают большие и маленькие.
Бывают разных цветов.
Они все такие разные, но так похожи…

## Slide 6: Семисегментный индикатор. принцип работы и управления.
Как же ими управлять?
Всего-лишь правильно соединить диоды и подать напряжение на нужные.
Что же внутри нашего индикатора?

## Slide 7: основы схемотехники программируемых устройств. Регистр. Сдвиговый регистр.
Регистр — последовательное или параллельное логическое устройство, используемое для хранения n-разрядных двоичных чисел и выполнения преобразований над ними. Если просто, это всем нам знакомое ОЗУ
Зачем нужен??? Регистр позволяет нам увеличить количество цифровых выводов микроконтроллера, и мы сможем управлять любым количеством светодиодов, реле, зуммеров и любых других цифровых устройств. Они есть внутри каждого контроллера и микропроцессора, включая и микроконтроллер Atmega328 — сердце Ардуино Уно.
Как правило регистры представляют собой сборку из D-триггеров — элементарных ячеек памяти.
Записывать данные в регистр можно либо последовательно, либо параллельно. Регистры первого типа называются сдвиговыми, второго типа — параллельными.

## Slide 8: Наш Регистр 74HC595
Что он может?
Это восьмиразрядный сдвиговый регистр с последовательным вводом, последовательным или параллельным выводом информации, с триггером-защёлкой и тремя состояниями на выходе.
Другими словами этот регистр позволяет контролировать 8 выходов, используя всего несколько выходов на самом контроллере. При этом несколько таких регистров можно объединять последовательно для каскадирования.
Уже почти все!!!!

## Slide 9: Один Сдвиговый регистр 74HC595. как с ним работать?
1. Включить режим ввода данных (Сигнал уровня LOW на 12 вывод.)
2. Записать бит данных в регистр (Если нужно записать 1, то на 14 вывод подать сигнал уровня HIGH, если нужно записать 0 – сигнал уровня LOW.)
3. Перейти к записи следующего бита данных (Сигнал уровня HIGH на 11 вывод.)
4. После введения всех 8-ми битов данных прекратить ввод. (Что будет если продолжить?)
5. Вывести записанные данные (Сигнал уровня HIGH на 12 вывод)

## Slide 10: Один Сдвиговый регистр 74HC595. как с ним работать? Записать битовое представление цифры 2
0 1 0 1 1 0 1 1
Низкий сигнал (LOW)
Высокий сигнал (HIGH)

## Slide 11: ДВА Сдвиговых регистра 74HC595.
0 1 0 1 1 0 1 1
0 1 0 1 1 0 1 1

## Slide 12: Соедининим все!!!
В нашей схеме регистры работают по следующей схеме:
Левый отвечает за выбор разряда, который будет отображен.
Правый отвечает за выбор числа, которое будет отображено в разряде.
Для вывода числа на индикатор, необходимо записать в регистры число длинной 16 бит, 8 первый бит которого определяют число, а оставшиеся 8 разряд, в котором это число отобразится.

## Slide 13: Программируем, ура!!!!
Как реализовать наш алгоритм работы с регистром???
Поможет нам ‘подруга дней наших суровых’, функция:
shiftOut(dataPin, clockPin, bitOrder, value)
Выводит последовательно 8 бит информации (1 байт) в порт ввода/вывода. Выводить можно как с левого (старшего) бита, так и с правого (младшего) бита. Каждый бит последовательно выставляется на порту ввода/вывода dataPin, после чего на порт ввода/вывода clockPin устанавливается сигнал, «говорящий» о доступности к считыванию бита.
dataPin — контакт платы Ардуино, на который выводятся биты.
clockPin — контакт для синхронизации.
bitOrder — параметр определяет, с какого бита начинается передача:
  LSBFIRST — с левого (старшего) бита;
  MSBFIRST — с правого (младшего) бита.
value — один байт (8 бит) информации, которые необходимо передать

## Slide 14: Программа для вывода числа в желаемый регистр
Что получилось в результате выполнения программы?
Как поменять число?
Как поменять разряд вывода?
Внесите изменения соответственно вашему варианту.

## Slide 15: Таблица Двоичных кодов для работы с индикатором
Код для вывода числа на индикатор |  |  | 
Число на индикаторе | Код в двоичном виде | Вариант задания | Разряд к заданию
0 | 0b11000000 | 9 | 3
1 | 0b11111001 | 8 | 2
2 | 0b10100100 | 7 | 1
3 | 0b10110000 | 6 | 0
4 | 0b10011001 | 5 | 3
5 | 0b10010010 | 4 | 2
6 | 0b10000010 | 3 | 1
7 | 0b11111000 | 2 | 0
8 | 0b10000000 | 1 | 3
9 | 0b10010000 | 0 | 2
Код для выбора разряда индикатора | 
Число на индикаторе | Код в двоичном виде
0 | 0b11110001
1 | 0b11110010
2 | 0b11110100
3 | 0b11111000
Как упростить выбор числа и разряда?

## Slide 16: Использование массивов для упрощения
Как поставить точку после числа? Что надо изменить в программе?
Смотрим схему подключения светодиода, отвечающего за точку в индикаторе и находим номер вывода.
Смотрим на схему подключения регистра и определяем в каком бите содержится информация о состоянии точки.
Почему инверсная логика включения сегментов?

## Slide 17: Динамическая индикация. Начало
Для того, чтобы отобразить на индикаторе больше чем один разряд, заставим левый регистр «перебирать» последовательно катоды индикатора.
Почему мы не видим постоянного свечения?
Что надо изменить в программе чтобы на всех разрядах горело число 5?
Как заставить гореть всего 3 разряда?